| Техническое задание Лот №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 1. | Предмет закупки. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование предмета закупки | Ед. изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Автомобиль УАЗ 220695 | шт. | 2 | нет | ОАО "Оренбургоблгаз" | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| 2 | Автомобиль УАЗ 23632 Pickup | шт. | 5 | нет | ОАО "Оренбургоблгаз" | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| 3 | Автомобиль УАЗ 390945 | шт. | 9 | нет | ОАО "Оренбургоблгаз" | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| 4 | Автомобиль УАЗ 390995 | шт. | 14 | нет | ОАО "Оренбургоблгаз" | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
|  | ИТОГО |  | 30 |  |  |  |

| 2. | Условия поставки товара. |
| --- | --- |
| Грузополучатель | ОАО "Оренбургоблгаз" |
| Место (адрес) поставки товара | 460000, г.Оренбург, ул. Краснознаменная, 39. |
| Срок (период) поставки товара | Не позднее 30 апреля 2013 г. или 30 дней со дня подписания договора поставки |

| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки (с НДС) | 15 776 000,00 | рублей | Способ закупки | Открытый запрос предложений в электронной форме |

| 4. | Дополнительные требования. |
| --- | --- |
| № п/п Наименование Товара,Технические характеристики и комплектация, гарантийный срок Производитель 1 Автомобиль УАЗ- 390995 Технические характеристики: Колесная формула 4 х 4 Количество мест 7 Длина, мм 4390 Ширина, мм 1940 Высота, мм 2064 Колесная база, мм 2300 Дорожный просвет, мм 220 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного ам, кг 1905 Полная масса, кг 2830 Грузоподьёмность, кг 925 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Топливо бензин с октановым числом 92 Рабочий объем, л. 2,7 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин Максимальная скорость, км/ч 127 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 13,5 Емкость топливных баков, л 77 Коробка передач 5-ти ступенчатая КПП, механическая Раздаточная коробка 2-ступенчатая Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная Шины 225 / 75 R 16 Гарантийный период на автомобиль составляет 12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Дополнительные условия: Год выпуска 2013 Цвет белая ночь. Россия, ОАО «УАЗ» 2 Автомобиль УАЗ-390945 Технические характеристики: Колесная формула 4 х 4 Количество мест 5 Длина, мм 4847 Ширина, мм 1974 Высота, мм 2355 Колесная база, мм 2550 Дорожный просвет, мм 220 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного ам, кг 1995 Полная масса, кг 3070 Грузоподьёмность, кг 1075 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Топливо бензин с октановым числом 92 Рабочий объем, л. 2,7 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м 208 при 3000 об/мин Максимальная скорость, км/ч 115 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 17,0 Емкость топливных баков, л 50 Коробка передач, 5-ти ступенчатая КПП, механическая Раздаточная коробка 2-ступенчатая Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная Шины 225 / 75 R 16 Год выпуска 2013 Цвет белая ночь Гарантийный период на автомобиль составляет 12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Россия, ОАО «УАЗ» 3 UAZ PICKUP (УАЗ-23632) Технические характеристики: Колесная формула 4 х 4 Количество мест 5 Длина,мм 5110 Ширина с зеркалами, мм 2090 Высота, мм 1915 Габариты грузового отсека, мм 1400 х 1500 х 650 Колесная база, мм 3000 Колея передних/задних колес, мм 1600/1600 Дорожный просвет, мм 210 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного а/м, кг 2135 Полная масса, кг 2890 Грузоподъемность, кг 755 Бензиновый двигатель ЗМЗ-40905 Топливо бензин с октановым числом не менее 92 Рабочий объем, л 2693 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 128 (94.1) при 4600 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс*м) 209.7 (21,4) при 2500 об/мин Максимальная скорость, км/ч 140 Расход топлива, л/100 км пути: при 90 км/ч 12,0 при 120 км/ч 15,6 Емкость топливных баков правый/левый, л 36/36 Коробка передач механическая, 5-ступенчатая Раздаточная коробка 2-ступенчатая с понижающей передачей Привод постоянный задний, с жестко подключаемым передним Передние тормоза дисковые, вентилируемые Задние тормоза барабанного типа Передняя подвеска зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах Гарантийный период на автомобиль составляет 12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Цвет серебристый металлик ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: Комплектация Comfort(УАЗ-23632-243) Год выпуска 2013 Тент грузового отсека Россия, ОАО «УАЗ» 4 Автомобиль УАЗ- 220695 Технические характеристики: Колесная формула 4 х 4 Количество мест 10 Длина, мм 4390 Ширина с зеркалами/без, мм 2170/1940 Высота, мм 2064 Колесная база, мм 2300 Дорожный просвет, мм 205 Глубина преодолеваемого брода, мм 500 Масса снаряженного ам, кг 2060 Полная масса, кг 2860 Грузоподьёмность, кг 875 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-40911 Топливо бензин с октановым числом 92 Рабочий объем, л. 2,7 Максимальная мощность, л.с.(кВт) 112,2 (82,5) при 4250 об/мин Максимальный крутящий момент, Н.м 198,00 при 2500 об/мин Максимальная скорость, км/ч 127 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км 13,5 Емкость топливных баков осн./доп., л 50/27 Коробка передач 4-х(5-ти) ступенчатая, механическая Раздаточная коробка 2-ступенчатая Тормозная система двухконтурная, с вакуумным усилителем, барабанная Шины 225 / 75 R 16 Цвет белая ночь Гарантийный период на автомобиль составляет 12 месяцев или 30 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. Россия, ОАО «УАЗ» |

| 1 | Автомобиль УАЗ- 390995 |
| --- | --- |
| 2 | Автомобиль УАЗ-390945 |
| 3 | UAZ PICKUP (УАЗ-23632) |
| 4 | Автомобиль УАЗ- 220695 |